## Slide 1: 新自動測試程式
製造處 - 製程創研課
2025/01/02

## Slide 2: AGENDA
開發動機
需求討論
專案規劃
專案時程
專案說明

## Slide 3: 開發動機

## Slide 4: 開發動機
開發動機
測試多樣化
模組化
低維護成本
擴展性
管理系統
減少主程式修改頻率
彈性調整測試流程
透過外部 API 來測試
結構拆分提高可維護性
可多人同時開發加快進程
規劃完整的測試架構
測試多種ODM及OEM產品
測試腳本統一化
建置腳本門檻低
使用者權限管理
全機種測試腳本管理
Test Report 管理

## Slide 5: 需求討論
02

## Slide 6: 需求討論
現有痛點
測試項目擴展性差
無資料庫管理
無法測試AMX以外之機種
無法全自動測試
設計類
透過機種選擇腳本
資料庫管理腳本、Report
可跨平台Linux、Windows
主程式使用Web介面
主程式可自動更新版本
專案相關人員-2024/12/4
功能類
加入可控的Power Supply
Audio Matrix
所有功能模組化
載入腳本後自動開啟SOP
OPT、Coaxial聲音測試
測試流程腳本化

## Slide 7: 需求討論
測試/生技-2024/12/9
現有痛點
站別架設困難
可參考文件較少
無法同步開啟SOP
走線凌亂
排除問題困難
設計類
全中文化
大批量產品可優先導入
功能類
EP IC驗證功能
可驗證同機種不同客戶的網頁(機種名/Logo)
ARC測試功能
OSD測試功能
測試項目一致性

## Slide 8: 專案規劃
03

## Slide 9: 專案規劃
測試流程腳本化
測試項目總覽
進度可視化
主程式自動更新
權限系統
管理系統
  Script
  Report
預計開發之功能
功能性
跨平台
  Windows
  Linux
穩定性
  功能模組化
  減少主程式負擔
  優化API流程
完整說明文件
降低維護門檻
  簡化Script設計
  簡化測試站部屬
非功能性
Video
Audio
EDID
CEC
ARC
SerialPort
Telnet
USB
POE
Discovery
Crawler
IR
Dante
Test API

## Slide 10: 專案時程
04

## Slide 11: 專案時程
甘特圖

## Slide 12: 主程式
05

## Slide 13: 主程式

## Slide 14: API 開發
06

## Slide 15: 待開發API
Item | 功能說明 | 開發人員 | 開始時間 | 完成時間
Serial | Send command Check response |  |  | 
Telnet | Same Serial |  |  | 
Discovery | 取得LAN中產品資訊 |  |  | 
POE | Poe switch 控制 |  |  | 
CEC | Passthrough Receive |  |  | 
ARC | Protocol Audio |  |  | 
EDID | Manuf Name Check sum |  |  | 
Video | 靜態畫面 動態畫面 |  |  | 
Audio | Digital Analog |  |  | 
USB | Version test Recording test Write/Read test HID Mouse test |  |  | 
Dante | Controller Activate |  |  | 
Crawler | 產品網頁功能驗證 |  |  | 
Log | Log or Report處理 |  |  | 

## Slide 16: API開發建議
當程式較複雜的時候，盡量將同類型程式分類並建立群組目錄
專案架構
理想的結構如下

## Slide 17: API開發建議
每個.py程式都需要有固定的統一版面
注意事項
盡可能去描述Function的用途，將說明內容寫至函式開頭
brief(簡介)
parameter(參數)
return(回傳)

## Slide 18: API開發建議
回傳值
Function 是否執行正確，0 = success , 1 = fail
其他例外錯誤一律為 -1
Usage(使用方式):
serial_api <Port>,<baud> <Send> <Response> <Delay Send> <Timeout>
Execute(執行):
serial_api COM2,115200 "scalerenable" "scalerenable set enable" 0 1
Return(回傳):
1 or 0 or -1
API 使用範例

## Slide 19: API開發建議
能寫的話就盡量寫上程式註解，雖然很多於但可幫助開發者重新思考、檢查
重點是寫程式是寫給別人看的!!以利其他人共同維護
Summary

## Slide 20: Serial and Telnet
基本功能
可輸入相關設定
Serial: baud rate and comport
Telnet: IP address and port
傳送指令
驗證回傳訊息
等待回傳訊息
API說明

## Slide 21: 工具箱
textbox1
textbox3
textbox2
textbox1
textbox2
textbox4
textbox3